RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

"Przebudowa DP nr 1142 O ul. Kolejowa w m. Mąkoszyce dz. ew. nr 387/3"

W ramach zadania zostanie przebudowana droga powiatowa nr 1142 O w m. Mąkoszyce.        Na przedmiotowym odcinku drogi zaplanowano roboty budowlane, polegające na przebudowie nawierzchni drogi powiatowej nr 1142 O ul. Kolejowa w Mąkoszycach celem poprawienia bezpieczeństwa ruchu drogowego a także parametrów technicznych i bezpieczeństwa komunikacyjnego. W ramach inwestycji zaplanowano roboty budowlane polegające na rozbiórce istniejącej nawierzchni jezdni i chodników oraz wykonaniu podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cemenetem Rm=5,0 MPa na odcinku jezdni. W ramach zadania planowane jest również  wykonanie podbudowy zasadniczej z tłucznia kamiennego 0-63, wykonanie podbudowy asfaltowej AC22P i  warstwy wiążącej jezdni z mieszanki AC16W oraz warstwy ścieralnej                    z mieszanki AC11S. Projekt obejmować będzie również wykonanie obustronnych ścieków przykrawężnikowych, przebudowę istniejącego chodnika, wymianę istniejących kratek ściekowych wraz z przykanalikami, wymianę istniejących studni oraz rur kanalizacji deszczowej    a także  wykonanie doświetlenia i oznakowania znakami aktywnymi przejścia dla pieszych.

Planowana inwestycja ma istotne znaczenie w układzie komunikacyjnym, przez gminę przebiegają bowiem trzy główne drogi: nr 457 – Pisarzowice – Opole ( droga wojewódzka), nr 39 – Brzeg – Lubsza – Namysłów (droga krajowa) oraz nr 42 Namysłów – Kluczbork –  Pajęczno – Nowa Brzeźnica - Rudnik (droga krajowa). Droga DP nr 1142 O w m. Mąkoszyce leży na terenie powiatów opolskiego i namysłowskiego i jest jedyną, główną drogą dojazdową do pracy dla mieszkańców Mąkoszyc, Rogalic, Borucic oraz Raciszowa a także dla właścicieli zabudowań bezpośrednio przyległych do ul .Kolejowej w kierunku  Karłowic, Opola  i Dobrzynia a także dla mieszkańców Tarnowca do Mąkoszyc, Lubszy, Brzegu, Jelcza – Laskowic, Oławy czy Wrocławia. Przebudowa ul. Kolejowej, będącej przedmiotem inwestycji wpłynie na poprawę jakości                  i standardów transportu drogowego oraz ruchu turystycznego a także na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego oraz parametrów technicznych  i standardu lokalnej sieci drogowej. To z kolei przełoży się na zmniejszenie czasu przejazdu przedmiotową drogą, wzrost komfortu podróżowania oraz zwiększenie jej przepustowości, co wpłynie w znacznym stopniu na mobilność mieszkańców regionu oraz zwiększy jego atrakcyjność inwestycyjną. Dostęp do odpowiedniej jakości, nowoczesnej infrastruktury drogowej jest warunkiem decydującym        o możliwości wzrostu potencjału rozwojowego, turystyczno-kulturowego, kreatywnego                   i innowacyjnego województwa.

Planowana wartość wydatków kwalifikowalnych w ramach zadania  –4 031 487,89 PLN

Etap realizacji:  planowane rozpoczęcie realizacji – II kwartał 2023r.